CHAPITRE 1.           GENERALITES

ARTICLE l.- OBJECTIFS

Les objectifs de ce règlement communal d'urbanisme zoné sont les suivants-

1 O Le territoire considérée regroupe un nombre important de constructions aux caractéristiques architecturales remarquables u'il convient de sauvegarder.

2OLa protection de ce patrimoine porte plus particulièrement sur l'aspect des façades et toitures.

3"Les ensembles architecturaux et urbains font l'objet d'une attention particulière en vue de privilégier la perception générale qui constitue la valeur du périmètre, tout en prévoyant des mesures particulières pour les cas isolés exceptionnels.

4'La priorité est accordée au logement tout en veillant à rendre compatibles les impératifs de protection du patrimoine avec les exigences fonctionnelles et financières d'un logement contemporain.

5"Ainsi, à côté de sa valeur réglementaire, le règlement est non seulement un outil objectif de gestion pour la Commune qui doit veiller à la sauvegarde de son patrimoine architecturai et émettre quotidiennement des avis sur des demandes de permis d'urbanisme, il sert également de guide pour tous ceux qui désirent intervenir sur le domaine bâti de la zone concernée.

ARTICLE 2.-. PERIMETRE

La zone d'application du règlement est comprise entre:

au Nord, l'avenue du Parc, la Barrière de Saint-Gilles, la rue Hôtel des Monnaies;

à l'Est, la rue des Etudiants, la place Louis Morichar, la rue d'Irlande, la rue Moris, la place Janson, la rue Defacqz, la rue de l'Amazone;

au Sud, la limite communale avec Ixelles et Forest.

Ce périmètre englobe les deux côtés des rues limitrophes, à l'exception des rues Defacqz et de l'Amazone pour lesquelles les limites sont à comprendre dans l'axe de la voirie. La liste exacte de toutes les constructions concernées est reprise en annexe 1.

ARTICLE 3.. CHAMP D'APPLICATION

§1. Sans préjudice de l'application de toutes les dispositions prévues par l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, e présent règlement s'applique à tous les actes et travaux portant sur les façades et les toitures de l'ensemble des constructions situées dans le périmètre décrit à l'article 2 et visible depuis l'espace publie, à l'occasion de leur entretien, rénovation ou reconstruction, que ces travaux fassent ou non l'objet de demandes d'autorisation.

Pour l'application des prescriptions du présent règlement une profondeur structurelle minimale de 3,5 mètres à l'intérieur- des constructions est à prendre en considération.

Les constructions d'origine situées dans le périmètre constituent les éléments de référence. Les constructions publiques ou à caractère public existantes sont soumises aux prescriptions du présent règlement.

Toutes les dispositions prévues par l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme sont d'application, en ce compris les sanctions prévues en cas d'infraction.

Le présent règlement précise et complète pour le périmètre considéré le règlement communal sur les bâtisses qui lui est, conformément à l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, hiérarchiquement supérieur.

Il ne déroge en rien aux Plans Particuliers d'Affectation du Soi existants, ni ne dispense des obligations ou des normes en vigueur notamment le règlement des postes, les normes incendie, les normes handicapés,...

ARTICLE 4.: GLOSSAIRE

Au sens du présent règlement, on entend par:

Abords                  Zones non bâties bordant les constructions et comprenant la zone de recul et les cours et jardins.

Alignement              Limite entre la voie publique et les propriétés privées limitrophes.

Allège                  Partie de mur montant jusqu'à hauteur d'appui entre les jambages d'une baie.

Appareillage            Disposition apparente des pierres, briques ou agglomérés et de leurs joints.

Artère commerçante      Les chaussées d'Aisemberg, de Charleroi et de Waterloo.

Autorité compétente     Autorité administrative désignée, selon les cas, pour statuer sur les demandes de permis ou de certificats.

Auvent                  Petite toiture fixe de construction très simple en saillie, sur le mur d'une construction destinée à abriter de la pluie ou du vent un perron, une porte, une fenêtre ou une devanture de boutique.

Balcon                  Etroite plate-forme à garde-corps, en surplomb devant une ou plusieurs baies.

Sandeau                 Large moulure horizontale en saillie sur la facade.

Bâti                    Assemblage de pièces de menuiserie ou de charpente.

Bossage                 Elément de décoration de facade, en saillie de pierre de surface

suffisante et répétée régulièrement sur le nu d'un mur.

Bretèche                  Logette en saillie sur une facade

Brisis                    Partie inférieure en pente raide d'un versant de toit brisé.

Châssis                   Assemblage de montants et traverses fixes ou mobiles, servant

d'encadrement ou de support. Construction              Edifice construit.

Construction              Première construction édifiée sur le terrain considéré; les

d'origine                 constructions postérieures, et particulièrement celles de style moderne non reprise dans l'article 47 du présent règlement, ne sont pas prises en compte dans cette appellation.

Corniche                  Ensemble d'éléments constructifs en saillie, couronnant un élément d'architecture.

Cuisine-cave              Local en sous-sol dont le plafond est situé à au moins 1,00 mètre au-dessus du trottoir mesuré au milieu de la facade et éclairé par au moins une fenêtre donnant sur la voie publiqàe.

Décor                     Ce qui sert à décorer, ensemble des éléments qui contribuent à l'aménagement et à l'ornement d'une construction.

Dispositif publicitaire   Dispositif qui à l'exception de l'enseigne, est établi dans le but de recevoir de la publicité, une inscription, une forme ou une image destinée à informer le public ou à attirer son attention.

Dormant                   Cadre fixe d'un châssis de porte ou de fenêtre. Embrasure                 Partie latérale de l'ouverture d'un mur.

Enseigne                  Mention apposée sur une construction ou sur ses dépendances,

par laquelle une personne porte à la connaissance du public qu'elle exerce dans cette construction certaines activités. Une mention profitant à des tiers, telle que l'indication de la marque de leurs produits ne peut être assimilée à une enseigne.

Ensemble                  Un groupement de constructions ayant en commun certaines architecturai             propriétés qui les caractérisent, comme une composition de

facade,     un   gabarit     identique    au    encore     des      éléments d'ornementation semblables, le tout formant un ensemble homogène.

Ensemble urbain           Un groupement de constructions ceinturant un espace public en renforcent sa composition; ces constructions n'ayant pas nécessairement des caractéristiques semblables.

Facade avant              Face(s)    extérieures       d'un    bâtiment     sur    laquelle     s'ouvre généralement l'entrée principale, donnant sur la rue ou le chemin d'accès.

Fenêtre de toiture      Fenêtre dans le plan de la toiture.

Front de bâtisse        Plan principal formé par l'ensemble des facades avant des constructions qui peut éventuellement être dressé en recul par rapport à l'alignement.

Imposte                 Partie fixe ou mobile, vitrée ou non, au-dessus d'une porte ou d'une croisée de fenêtre, permettant à cette dernière d'être moins haute que la baie.

Limite séparative       Limite séparant deux constructions.

Logette                 Petit ouvrage en surplomb, de forme étroite et à un seul étage. Lucarne'                Bâti en saillie sur la pente d'un toit, dans un plan parallèle à celui

de la facade avant.

Lucarne pignons         Bâti en saillie sur la pente d'un toit, dans le plan de la facade avant.

Marquise                Toiture légère ouvragée appliquée sur une construction, formant abri au-dessus d'une porte, au sommet d'un perron ou au pourtour d'un édifice.

Modénature              Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d'un édifice, et en particulier des moulures.

Oriel                   Ouvrage vitré en encorbellement faisant saillie sur un mur de facade.

Ornement                Elément qui orne, agrémente un ensemble, ajoute quelque chose qui embellit.

Ouvrant                 Partie mobile d'un châssis de porte ou de fenêtre.

Parcelle                Entité ou partie d'entité cadastrale. Lorsque la construction s'étend sur plusieurs entités cadastrales regroupées, l'ensemble de ces entités est à considérer comme une parcelle.

Parcelle traversante    Parcelle joignant deux troncons de voies publiques, à l'exception des terrains d'angles.

Porte cochère           Porte de dimension suffisante pour permettre le passage des véhicules sur toute la profondeur de la construction.

Règlement               Nouvelle dénomination du règlement des bâtisses selon communal                l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme.

Sgraffites               Décoration murale obtenue par application d'un enduit de mortier qui est ensuite gratté et incisé pour faire apparaître le dessin voulu.

Terrain d'angle          Parcelle se trouvant à l'intersection d'au moins deux troncons de voies publiques.

Terrasson                Partie supérieure en pente douce d'un versant de toit brisé.

Toit brisé               Toit présentant deux pentes différentes sur le même versant, séparées par une arrête saillante (ligne de brisis).

Travée                   Intervalle compris entre deux points d'appui principaux d'une construction.

Vantail                  Partie mobile d'une porte, d'une fenêtre ou d'une grille. Vitrine                  Châssis formant facade ou devanture de boutique.

Zone de cours et         Partie de la parcelle comprise entre la facade arrière de la

jardins                  construction à rue et la limite arrière de la parcelle.

Zone de recul            Partie de la parcelle comprise entre l'alignement et le front de bâtisse établi en retrait, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la partie de la ou des zone(s) latérales nécessaires aux accès principaux à la construction.

CHAPITRE Il.         CARACTERISTIQUES D'ENSEMBLE

ARTICLE 5.: CONTINUITE D'ALIGNEMENT

§ler. La construction est édifiée sur l'alignement ou le cas échéant sur le front de bâtisse imposé en recul.

§2. Les constructions s'inscrivent dans un tissu parcellaire dit "mitoyen" et présentent des limites séparatives sur toute leur hauteur, à l'exception des constructions d'angles qui peuvent présenter un retrait latéral à partir du premier étage.

ARTICLE 6.: ABORDS

Les zones de recul comportent un minimum de 60 % de surface en pleine terre, elles ne peuvent être aménagées en aire de stationnement ou comporter de construction excepté les perrons et autres ouvrages d'entrée. Les éléments de clôture de ces zones présentent une partie pleine d'une hauteur maximale de 0,90 mètres.

ARTICLE 7.: GABARIT DES CONSTRUCTIONS

§ler. Les constructions s'inscrivent dans un gabarit défini par un plan vertical sur le front de bâtisse et par un profil de référence tous deux dépendants des constructions voisines.

Pour autant que les prescriptions urbanistiques en vigueur soient respectées, le plan vertical a une hauteur minirnale égale à la hauteur de la facade avant contiguë la plus basse. Le profil de référence ne peut ni dépasser le profil voisin le plus haut ni dépasser de plus de 3 mètres le profil voisin le plus bas.

Le gabarit visé comprend les toitures, les étages techniques, les étages en retrait, les cabanons d'ascenseurs, sauf les souches de cheminées ou de ventilation. Il ne comprend pas les saillies définies à la section 2 du chapitre Ill.

Les constructions d'un niveau, annexes ou murs de clôture ne sont pas considérés comme facade de référence dans la détermination du profil de référence.

Le gabarit tel que défini ci-dessus peut être dépassé par la construction de lucarnes, avec un dépassement maximum de 3 mètres hors tout.

§2. Les rehausses de construction sont autorisées dans les limites définies au paragraphe ci-avant et pour autant que les dispositions des articles suivants soient respectées. Dans le cas d'une lucarne pignon existante, toute rehausse est interdite.

ARTICLE 8.. HAUTEURS DE NIVEAUX

§ler. La hiérarchie des hauteurs de niveaux est respectée, c'est-à-dire que les niveaux ont des hauteurs dégressives du rez-de-chaussée aux étages.

§2. Les hauteurs de niveaux des nouvelles constructions, sur une profondeur intérieure de minimum 3,5 mètres, sont déterminées par celles des constructions environnantes d'origine.

ARTICLE 9.. RYTHME DES FACADES

Le rythme est clairement marqué par la composition des facades. L'affirmation du rythme vertical est prédominante, le rythme horizontal parfois présent est secondaire.

Le rythmevertical s'affirme en facade principale par:

1 1 les travées dont la principale est plus large et plus marquée;

21  la position des baies dans chaque travée et leur alignement les unes par rapport aux

autres dans une même travée, avec plus de liberté pour le dernier niveau sous corniche où les baies peuvent être groupées;

311 la forme verticale des baies el la division verticale des châssis; 41  les lucarnes et leur couronnement qui s'étirent vers le haut;

61  les ruptures entre les différentes parcelles d'origine et la singularité de chaque

construction. Cette distinction en facade est maintenue lors de regroupement de parcelles, et matérialisée par un changement de matériaux de revêtement, un relief différencié ou une interruption du revêtement laissant apparaître la tranche du mur séparatif;

611 une proportion entre le vide et le plein à respecter par rapport à celle des constructions environnantes d'origine et où la proportion de vide par travée est légèrement supérieure à la proportion de plein.

Le rythme horizontal est souligné par:

1 'la présence de la corniche ouvragée qui forme le couronnement de la f acade;

2'la présence de bandeaux ou de lignes horizontales, de couleur et de texture

différentes;

3'le changement de revêtement du soubassement ou du rez-de-chaussée; 4'la saillie des seuils et balcons.

ARTICLE 10.: RELIEF DES FACADES

§ler. Le relief des facades souligne la structure de la composition et permet d'éviter la monotonie de grandes' surfaces lisses. Il peut être décoratif.

Il se traduit par des saillies et retraits par rapport au nu de la facade.

§2. Les saillies structurelles sont de faibles dimensions. Elles se traduisent entre autres par le relief des travées, des bandeaux, des encadrements de baies ou des linteaux.

Les saillies ponctuelles sont marquées par des éléments tels que corniches, balcons, oriels, logettes, bretèches, lucarnes, modénature, bas-reliefs et ferronneries d'art.

§3. Les retraits sont notamment marqués par la position en retrait des châssis dans les baies, ou encore, par la trace du mur mitoyen.

§4. Les reliefs décoratifs renforcent la singularité de la construction.

ARTICLE 1 l.. COUVERTURE DES CONSTRUCTIONS

1 er. Les constructions sont recouvertes d'un toit à 2 versants ou d'un toit brisé.

Dans le cas d'un toit à deux versants, ceux-ci ont une pente comprise entre 351 et 500

et une ligne horizontale de faîte parallèle à la facade à rue située au maximum à 5,50 mètres au-dessus de la corniche, sauf impossibilité technique.

Dans le cas d'un toit brisé, le brisis doit avoir une pente inférieure à 701 et une hauteur de moins de 2 m. Le terrasson doit avoir une pente inférieure à 451.

§2. Les constructions d'angles peuvent être recouvertes d'un toit à plusieurs versants. §3. La toiture ne présente aucun surplomb par rapport au nu de la facade.

La couverture peut être interrompue par des lucarnes ou des fenêtres de toiture définies

à l'article 22. Les lucarnes pignons prolongent la travée au delà de la toiture en interrompant la corniche horizontale

ARTICLE 1 2.: MATERIAUX DE REVETEMENT PRINCIPAL ET TRAITEMENT DES FACADES

§ler. Les matériaux utilisés pour le revêtement principal des facades sont par leur nature leur traitement et leur couleur en harmonie avec ceux des constructions environnantes.

Les matériaux d'une nature différente que ceux dominants dans la rue ou sur l'espace public concerné sont interdits en tant que composant principal du revêtement des facades, y compris pour les rez-de-chaussée.

Les matériaux choisis sont identiques pour l'ensemble de la facade, sauf éventuellement pour marquer le soubassement, le rez-de-chaussée ou les @aillies ponctuelles. Dans certains ensembles ou rues, l'autorité compétente peut imposer l'utilisation des matériaux afin de préserver l'harmonie existante.

§2. Les facades enduites ont un enduit lisse monochrome clair et non brillant.

Les enduits sont maintenus, en ce compris le creux figurant les joints et les différentes teintes liées aux matériaux.

CHAPITRE 111.         ELEMENTS PONCTUELS Section 1.     Baies

ARTICLE 15.    GENERALITES

§ 1 er. La disposition et le percement des baies respectent les caractéristiques d'ensemble prescrites à l'article 9. Les différentes baies d'une facade présentent une unité de composition et de forme.

Les baies ne peuvent être condamnées en tout ou en partie, excepté lors de nécessité de suppression de vitrines existantes, à évaluer par l'autorité compétente.

Rien ne peut masquer une baie ou empêcher son ouverture.

§2. Toutes nouvelles menuiseries s'inspirent des caractéristiques des modèles d'origine' ou à défaut de celles existantes dans le périmètre. La position de la menuiserie dans la baie, le nombre des divisions, la proportion de chaque partie, le relief des profils, les matériaux, la couleur et la décoration sont respectés.

Toute porte ou fenêtre déjà remplacée et non conforme au caractère dominant de l'immeuble ne constitue pas une référence.

Toute menuiserie est posée en retrait dans la baie, ce retrait est compris entre 0,10 et 0,30 mètres.

Les parties vitrées sont en verre clair et non réfléchissant (à l'exception des vitraux, voir article 30).

La position de la traverse d'imposte ne peut déséquilibrer les rapports de proportion de la facade. En cas de rénovation, le colmatage de la partie vitrée de l'imposte est strictement interdit.

Les divisions fictives de châssis réalisées avec des montants placés à l'intérieur d'un double vitrage sont interdites.

Pour tous les accessoires, il y a lieu de se référer à la section 3 du chapitre Ill.

ARTICLE 16. . PORTES

§ 1 er. Les nouvelles portes répondent aux conditions suivantes-

1 'la hauteur du vantail est respectée;

2'l'aiternance entre parties pleines et vitrées est respectée;

3'le rapport de proportion ainsi que le rythme des panneaux sont respectés;

4'la structure de la porte est marquée par une différence de relief entre l'ossature et les

panneaux;

50elles sont en bois ou en métal peint. La structure de la porte en bois se compose d'un assemblage de montants et de traverses enserrant des panneaux moulurés dont certains peuvent être en verre. La porte en métal comporte un panneau bas et une partie ajourée en métal et verre dans le haut.

§2. Lorsque les dimensions de la baie le permettent, le chassis de porte peut présenter une partie fixe, élargie, afin de recevoir les accessoires éventuels comme les boîtes aux lettres.

§3. La porte d'origine est restaurée, elle n'est remplacée que si elle s'avère absolument irrécupérable. Dans ce cas, la nouvelle porte présente les mêmes caractéristiques que celles décrites dans le paragraphe 1 er ci-avant.

ARTICLE 1 7. . PORTES COCHERES

§ler. Les nouvelles portes cochères ne portent atteinte ni à l'affectation du rez-de- chaussée ni à l'accès aux étages. Outre les prescriptions de l'article 16 ci-avant, les portes cochères répondent aux conditions suivantes:

1 'elles ne dépassent pas le niveau supérieur des baies du rez-de-chaussée de la construction;

2'elles s'inscrivent dans l'axe d'une travée sans dépasser la largeur de celle-ci;

3'lelles sont constituées d'au moins deux vantaux en bois ou en métal et en aucun cas de volets roulants ou basculants, ni de portes sectionnables.

§2. La porte cochère d'origine est restaurée, elle n'est remplacée que si elle s'avère absolument irrécupérable. Dans ce cas, la nouvelle porte présente les mêmes caractéristiques que celles décrites dans le paragraphe 1 er ci-avant.

Elles ne peuvent lors de la manoeuvre faire saillie sur l'alignement.

ARTICLE 18.: PORTES DE GARAGE

Les nouvelles portes de garage ne portent atteinte ni à l'affectation du rez-de-chaussée ni à l'accès aux étages. Outre les prescriptions de l'article 16, les portes de garage répondent aux conditions suivantes:

1 'leur hauteur minimale est de 1,80 mètres par rapport au niveau du trottoir;

2'elles intègrent la ligne horizontale du soubassement et respectent le bandeau ou le cordon de l'étage supérieur;

3'lelles s'inscrivent dans l'axe d'une travée sans dépasser la largeur de celle-ci; 4'lelles sont en harmonie avec les autres baies de la facade et leur menuiserie;

5'elles ne peuvent lors de la manoeuvre faire saillie sur l'alignement.

ARTICLE 19. . FENETRES ET PORTES FENETRES

§ler. Les nouveaux châssis de fenêtre et portes fenêtres répondent aux conditions suivantes-

1 'respecter la forme et le contour de la baie;

2'respecter le rapport de proportion ainsi que les largeurs de profil traditionnels et l'aspect de surface avec le plus de fidélité possible;

3'seules les portes fenêtres et les baies des oriels, logettes et bretèches peuvent comporter une partie pleine en partie inférieure;

4'la partie fixe d'une fenêtre ne peut se situer qu'au-dessus ou à côté de l'ouvrant, en aucun cas en partie inférieure.

§2. Le châssis de fenêtre n'est remplacé que s'il s'avère absolument irrécupérable. Dans ce cas, le nouveau châssis présente les mêmes caractéristiques que celles décrites dans le paragraphe 1 er ci-avant.

Un double vitrage peut être posé dans un châssis existant à condition de ne pas altérer l'aspect de la menuiserie.

ARTICLE 20. -. VITRINES

§ 1 er. Le percement des nouvelles vitrines est autorisé pour toutes les constructions du périmètre, à l'exception de celles répertoriées au chapitre IV, article 48, et dans le respect des conditions suivantes:

1 'respecter dans sa plus grande partie l'alignement;

2'll'aménagement du rez-de-chaussée en commerce n'empêche en aucun cas l'accès aux étages supérieurs. L'accès au commerce doit donc être distinct de l'accès aux étages qui est établi sur l'alignement.

3's'intégrer aux caractéristiques générales de la facade, et plus particulièrement les dispositions de l'article 9. Ainsi, la dimension dei baies et la division des châssis respectent le rythme vertical principal de la facade et assurent la continuité avec l'ensemble;

4'une allège  de fenêtre minimale de 70 cm de hauteur avec un seuil en pierre est maintenue pour la vitrine et en aucun cas les dispositifs d'aération ou d'accès aux caves ne sont condamnés;

§2. La suppression de vitrines existantes se fait dans le respect des caractéristiques d'ensemble définie à l'article 9.

Les vitrines anciennes de qualité esthétique remarquable, feront l'objet d'une étude particulière

ARTICLE 21.: SOUPIRAUX

§ler. Les nouveaux soupiraux respectent les travées et sont réalisés dans l'alignement vertical des autres baies de la facade, dans le respect des caractéristiques d'ensemble définies à l'article 9.

§2. Le châssis du soupirail peut être réduit en hauteur pour permettre la réalisation d'un seuil au niveau du trottoir sans altérer l'aspect de la facade. Ce châssis comporte une partie ouvrante pour assurer l'aération des caves.

Dans la mesure du possible, la grille d'origine est maintenue en place.

ARTICLE 22. : LUCARNES ET FENETRES DE TOITURE

§ 1 er. Les nouvelles lucarnes ou fenêtres de toiture répondent aux conditions suivantes-

1 'leur larg eur cumulée ne dépasse pas la largeur totale des baies d'un niveau;

2'elles respectent le rythme des fenêtres de facades et sont axées sur celles-ci;

§2. Seuls les lucarnes et oeils-de-boeuf sont autorisés sur les brisis de toiture.

Section 2 : Saillies fixes

ARTICLE 23. : GENERALITES

§ler. Les Saillies fixes structurelles et ponctuelles de la facade, telles que définies à l'article 10 ci-avant, répondent aux prescriptions du règlement communal-

§2. La largeur des saillies ponctuelles ne peut dépasser les 213 de la largeur de la facade. Elles sont distantes de au moins 0,60 mètre de la limite séparative. Cependant, le@ garde-corps peuvent occuper toute la largeur de la facade lorsqu'ils se trouvent dans les rues où ce caractère est présent.

§3. Toutes les saillies d'origine qui ne répondent pas aux dispositions des paragraphes ci-avant peuvent être maintenues.

ARTICLE 24. : CORNICHES DE COURONNEMENT

§ 1 er. Les corniches répondent aux conditions suivantes:

1 'elles sont en matériaux distincts du revêtement principal de la facade; 2c'elles présentent un profil mouluré marqué, en harmonie avec le caractère de la facade; 3'leiles ont un surplomb d'au moins 0,35 mètre par rapport au nu de la facade et

respectent le relief et les décrochements de la facade;

Les corniches et les dispositifs de recueillement des eaux sont interrompus lorsque la travée de facade se prolonge par une lucarne pignon. Les raccords aux descentes d'eau sont adaptés en conséquence.

§2. Le remplacement partiel des pièces dégradées se fait avec des copies du modèle d'origine.

Les corniches et consoles existantes ne sont dissimulées sous aucun revêtement. Elles ne sont remplacées que si elles s'avèrent absolument irrécupérables. Dans ce cas, les nouvelles corniches présentent les mêmes caractéristiques que celles décrites dans le paragraphe 1 er ci-avant.

ARTICLE 25. : BALCONS ET BARRES D'APPUI

§ 1 er. Les balcons répondent aux conditions suivantes:

1 "ils sont centrés devant les baies;

2'ils sont constitués d'une plate-forme d'une épaisseur maximal de 0,15 mètre hors

tout, faisant saillie sur le nu extérieur de la facade et reposant sur des consoles; 1

3'les différents balcons d'une même construction sont homogènes.

Certains balcons sont constitués de pilastres en pierre aux angles entre lesquels est placé le garde-corps.

Le balcon peut aussi former terrasse au sommet d'oriels, logettes ou bretèches.

§2. Le garde-corps se compose d'un châssis fait de montants et traverses scellés dans les murs et sur la plate-forme, dans lesquels sont placés les panneaux de remplissage. Une lisse ou main courante en bois ou en métal couvre l'ensemble.

Les panneaux de remplissage peuvent être droits, à pans coupés, courbes ou présenter un ventre. lis ne peuvent être pleins et doivent présenter un maillage, être ajourés et offrir suffisamment de rigidité et solidité. Pour ces éléments, le bois et le verre sont prescrits.

§3. Les barres d'appui placées devant les fenêtres et fixées dans l'embrasure de la baie peuvent être simples ou en appui de croisée d'une hauteur de 0,30 à 0,45 mètre.

§4. Tous les balcons, barres d'appui ou balustrades d'origine sont conservés et entretenus régulièrement. En cas de rénovation, ils ne sont remplacés que s'ils s'avèrent absolument irrécupérables. Dans ce cas, les nouveaux balcons, barres d'appui ou balustrades présentent les mêmes caractéristiques que celles décrites dans les paragraphes ci-avant.

ARTICLE 26. - ORIELS, LOGETTES ET BRETECHES

Les oriels, logettes et bretèches sont axés sur la travée et inscrites dans celle-ci.

La hauteur maximale autorisée pour les oriels et bretèches ne peut dépasser trois niveaux d'étages.

Leur menuiserie répond aux caractéristiques des baies énoncées à la section 1, une allège pleine de 90 cm est prévue en partie basse et toutes les faces de la saillie sont vitrées.

ARTICLE 27. . BANDEAUX

Les bandeaux sont réalisés par le relief et le jeu des matériaux sur toute la largeur de la facade.

Ils sont prescrits dans les rues où de tels détails constructifs sont constatés sur les constructions environnantes.

Les bandeaux et bossages en pierre existants sont conservés.

ARTICLE 28. - CHEMINEES

Les cheminées sont réalisées avec des matériaux de revêtement de facades usuellement employés.

Toutes les pièces spéciales de passage de toiture généralement quelconques s'harmonisent avec l'ensemble de la toiture et sont le moins visibles possible.

Section 3 . Décorations

ARTICLE 29. - GENERALITES

§ 1 er. Les éléments de décor sont ponctuels.

Ils constituent un caractère important du périmètre et les nouvelles constructions doivent pouvoir les intégrer.

Les nouvelles décorations sont en harmonie avec l'ensemble de la facade.

§2. Pour les constructions existantes, toute propagation de dégradations doit être empêchée.

Tous les éléments de décor d'origine sont conservés intégralement en place.               lis ne peuvent être masqués. Leur restauration est exécutée selon les règles de l'art suivant les documents d'archives qui constituent les références de base. L'autorité compétente se réserve le droit de requérir l'avis d'un spécialiste en la matière.

ARTICLE 30. . VITRAUX

§ler. Si le vitrail d'origine a disparu, un nouveau vitrail ou un châssis composé dans le même esprit que les vitraux traditionnels, doit être posé.

§2. Une remise sous plomb peut être exécutée si elle s'avère nécessaire.

De la même manière, une contre-vitre discrète peut être placée pour protéger les vitraux et les isoler du souffle du vent.

ARTICLE 31. : SGRAFFITES

Les sgraffites sont restaurés par un procédé compatible en respectant les coloris et le degré de transparence d'origine. En aucun cas ils ne sont recouverts de peinture ordinaire.

ARTICLE 32. : CERAMI(ÀUES

Toutes les céramiques endommagées sont restaurées ou remplacées par un modèle inspiré de l'orignal.

ARTICLE 33. : ELEMENTS SCULPTES

Tous les éléments ayant subi un dommage sont restaurés ou remplacés par une copie du modèle original.

ARTICLE 34. . ELEMENTS DE DECOR RAPPORTES

A l'exception des artères commerçantes, aucun élément de décor rapporté, en vue d'attirer l'attention ou de se distinguer des constructions voisines n'est autorisé en facade.

La restauration ou la restitution de vitrines correspondant aux plans d'archives est autorisée.

Dans les artères commerçantes, l'autorité compétente se réserve le droit d'apprécier les projets en la matière.

ARTICLE 35.    QUINCAILLERIES DE PORTE ET FENETRE

Les nouveaux modèles posés sont discrets et s'inspirent des modèles d'origine.

ARTICLE 36.    MARQUISES ET AUVENTS

Excepté dans les artères commerçantes, seules les marquises et auvents traditionnels à ossature métallique et vitrage armé sont autorisés.

Dans les artères commerçantes, l'autorité compétente se réserve le droit d'apprécier les projets en la matière pou'r autant que ces décorations se limitent au niveau de l'entrée des constructions.

Ces éléments de décor sont posés préférentiellement sous un bandeau ou sous une saillie.

Les auvents et marquises sont haubanés, portés sur consoles ou relevés en éventail.

Section 4 : Accessoires

ARTICLE 37. -. GENERALITES

Tous les accessoires ou dispositifs utilitaires posés en facade sont compacts et s'intègrent à l'ensemble de la facade sans altérer l'esthétique de la construction, ni causer de préjudice aux matériaux de revêtement ou aux éléments de décor.

Un soin particulier est apporté au choix des matériaux et couleurs de ces accessoires et dispositifs utilitaires afin qu'ils soient le plus discrets possible.

ARTICLE 38. . RACCORDEMENTS AUX DIFFERENTS RESEAUX

§ler. Le raccordement des constructions, notamment aux réseaux de téléphone et d'électricité, se fait par un câblage souterrain ou par un tubage en attente intégré à la structure de la construction.

Les tubages répondant aux exigences de la régie de télédistribution sont placés à l'intérieur de la construction afin de recevoir les câbles urbains et privés.

§2 La pose d'antennes paraboliques ou autre, visibles de la voie publique est interdite.

§3. Les dispositifs d'accrochage des tendeurs de transports publics sont posés dans le respect de l'article 37 ci-avant.

§ 4. La fixation de l'éclairage public axial ou en potence se fait   dans le respect de l'article 37 ci-avant.

ARTICLE 39. : DESCENTES D'EAU

§ler. Le rejet des eaux pluviales en voirie est interdit, les eaux sont ramenées sous le niveau du trottoir vers le réseau d'égout intérieur de la construction.

§2. Les descentes d'eau pluviales répondent aux conditions suivantes:

1 Il La descente d'eau pluviale en facade avant est placée sur la trace du mitoyen, avec un maximum d'une descente par mitoyen;

2'Les descentes d'eau sont métalliques, elles sont en fer sur une hauteur de 2 m à partir du niveau du sol.

ARTICLE 40. - ECLAIRAGE ET LUMINAIRES

Le choix et l'installation d'une lanterne privée, posée en facade, se fait sans causer de dommage ni au caractère ni au revêtement de la construction.

Les luminaires ne masquent aucune baie ou n'empêchent sont ouverture.

Les spots d'éclairage de facade sont interdits sauf sur les artères commerçantes sous réserve de l'appréciation de l'autorité compétente

ARTICLE 41. : SAILLIES MOBILES

Les saillies mobiles ne descendent pas à moins de 2,50 mètres de hauteur du trottoir. Elles sont munies d'arrêts fixes et restent en retrait de 0,35 m par rapport à la bordure extérieure du trottoir.

Elles ne masquent pas les éléments de signalisation ou de mobilier urbain d'intérêt public.

ARTICLE 42. . ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES

§ 1. Tout dispositif publicitaire est interdit sur les facades dans le périmètre à l'exception des artères commerçantes pour lesquelles l'autorité compétente se réserve le droit d'apprécier les projets en la matière.

§2. Les enseignes s'intègrent harmonieusement à la facade. Elles la respectent par leur 1

aspect, leur forme, leurs dimensions, leurs matériaux et leurs couleurs.

Elles ne dépassent pas le niveau du seuil des fenêtres du premier étage.

Elles respectent le rythme vertical de la facade et aucune bande horizontale d'un seul tenant ne peut être appliquée sur la facade.

Tout dispositif clignotant et caissons lumineux de plus d'l m2 sont interdits.

ARTICLE 43. : VOLETS

Les caissons à volets sont intérieurs ou intégrés harmonieusement dans le plan de la facade.

Les volets à battants sont interdits.

ARTICLE 44. . BOITES AUX LETTRES

Seules les ouvertures sont visibles de la voie publique, les boîtes proprement dites sont intégrées dans l'épaisseur de la porte ou encastrées dans l'embrasure de la baie.

Sans déroger aux articles consacrés aux baies, les boîtes aux lettres intégrées dans les panneaux de portes respectent la structure de celles-ci.

Toutes boites rapportées en facade ou sur la porte sont interdites

Sous réserve de l'application des normes en vigueur, les garnitures existantes des boîtes aux lettres sont maintenues en place.

ARTICLE 45. -. PARLOPHONES, SONNETTES, CAMERAS ET ALARMES Tous les dispositifs d'appel sont encastrés ou intégrés

Les bc@îtiers d'alarme ou de caméra de surveillance sont dans la mesure du possible intégrés aux éléments de relief ou de décor de la facade.

ARTICLE 46. : NUMEROS DE POLICE

Les numéros de police sont placés à proximité immédiate ou sur la porte elle-même.

Ils sont peints, imprimés sur une plaque métalique ou constitués de modules isolés fixés soigneusement. Ils sont de couleurs sobres.

Leurs dimensions permettent une bonne lisibilité tout en étant discrets.

CHAPITRE IV.         DISPOSITIONS PARTICULIERES: PROTECTION DES CONSTRUCTIONS DE GRANDE CIUALITE ARCHITECTURALE

ARTICLE 47. : PRINCIPE DE PROTECTION DES CONSTRUCTIONS

Les constructions dont les facades et les toitures sont ià conserver sont reprises dans une liste en annexe 2. Elles sont réparties en trois classes -

La classe 1 reprend les constructions présentant des facades et des toitures de qualité architecturale exceptionnelle.La classe 1 reprend d'office'les immeubles classés; sa liste est dès lors évolutive en fonction des décisions prises par les autorités compétentes. Ces constructions sont protégées par les dispositions suivantes-

1 'toutes les demandes de permis portant sur ces constructions doivent respecter scrupuleusement les façades et les toitures dans toutes leurs dispositions;

2'elles sont maintenues telles quelles ou restaurées du point de vue architecture et matériaux en se basant sur les éléments d'origine retrouvés sur place, sur des documents d'archives et dans le respect du site;

3'les demandes de permis doivent obligatoirement être soumises pour avis à la Commission de Concertation;

La classe 2 reprend les constructions présentant des facades et toitures de qualité remarquable. La classe 2 reprend d'office les immeubles re'pris à la liste de sauvegarde du patrimoine immobilier; sa liste est dès lors évolutive en fonction des décisions prises par les autorités compétentes. Ces constructions sont protégées par les dispositions suivantes :

1 1 elles peuvent faire l'objet de transformations mineures sans porter atteinte aux caractéristiques générales de la construction;

211 les demandes de permis portant sur ces constructions doivent être soumises pour avis à la Commission de Concertation.

La classe 3 reprend les constructions présentant des facades et toitures de qualité architecturale intéressante. Elles peuvent faire l'objet de transformations à condition de préserver les éléments intéressants de la facade ou de la toiture.

ARTICLE 48. : PRINCIPE DE PROTECTION DES ENSEMBLES

§ler. Le présent règlement distingue deux types d'ensemble faisant l'objet de mesures de protection particulières.

§2. Les facades et toitures des constructions faisant partie d'un ensemble architecturai sont conservées dans toutes leurs dispositions communes. Toutes les modifications pouvant nuire à la valeur d'ensemble sont interdites. Ces constructions sont reprise dans l'annexe 2.

§3. Les ensmbles urbains repris dans la liste en annexe 2 sont protégés par les dispositions suyivantes :

1°	toutes les demandes de permis portant sur les constructions doivent respecter la composition de l’ensemble et l’intégralité de l’espace public sans y porter atteinte ;

2°	lors de l’élaboration d’un projet, les constructions faisant partie de l’ensemble constituent les références à prendre en compte et non pas les immeubles des rues voisines ;

3°	les demandes de permis portant sur ces constructions doivent être soumises pour avis à la commission de concertation.